## Slide 1
无人机智能巡视检测解决方案
输配电线路人工智能巡检方案提供商
保定云深电子科技有限公司

## Slide 2: 宏观趋势
全社会投资焦点
自2018年起国家多次强调加力新基建，特高压输电是新基建七大项目之一
新基建重点项目
激发市场活力带动设备制造企业恢复生产、走出疫情影响
抗疫情重要举措
国网无人机十四五规划要求无人机巡检覆盖率为0.5架/百公里，中国线路长度超过千万公里。将是千亿级市场
特高压建设进入上升期
随之而来特高压线路巡检工作需求大，一片蓝海市场

## Slide 3: 巡检行业痛点
实现自主巡检、利用人工智能诊断成为巡检行业重点发展方向
任务重
环境险
效率低
操作难
单靠人力徒步巡线耗时久、难度大。效率极低
部分线路跨越山区等险峻地带，工作环境恶劣险峻，工人生命安全存在威胁
国内电网不断扩大，长距离输电线路如特（超）高压线路增长迅速，日常巡线工作量大
现有的无人机操作复杂，专业飞手少，缺乏技术指导

## Slide 4: 用户需求
数据诊断智能化
信息管理智能化
巡检流程自动化
01
要求采用航线飞行模式，辅助以过程闭环，实现自主自动飞行，增强人机交互性与易用性，保证巡检精度，减少人工操作
要求无人机自主飞行实现前端精细化图像采集、图像处理，保证无人机图像采集数据的有效性和数据处理的效率
要求实现飞机与组织架构、人员之间的对应关系，与现有信息系统结合，将系统数据上传到上一级平台，发挥网络协同效应
02
03

## Slide 5: 空白演示
单击输入您的封面副标题
自主巡检解决方案
缺陷人工智能识别解决方案
缺陷数据管理报表解决方案
+
+
人工智能巡检方案
方案介绍

## Slide 6: 方案技术
方案技术
自主巡检
解决方案
数据管理
解决方案
缺陷识别
解决方案
基于大疆SDK开发，实现无人机的自主定点飞行
应用GPS/RTK 模块差分定位技术可以做到厘米级的误差
设计车载无人机机库打造移动无人机机场
适配妙算2平台搭载缺陷识别算法，真正做到边缘计算，减少数据传输时间，提升效率保证数据安全
采用 YOLOv3-tiny 作为深度学习缺陷识别算法，识别精确度高、识别速度快
结合大量自有数据集，算法模型对14种线路缺陷精准识别
使用Caffe深度学习框架搭建卷积神经网络，可以自动识别图片线路部位、归类命名
根据图片GPS信息，智能判断所在杆塔区间，对信息进二次处理，
自动生成缺陷报告和巡检报告，以“拍摄位置-线路区间-缺陷名称”的形式展现给用户
硬件为主
软硬结合
软件为主

## Slide 7: 基于RTK的定点自主巡航
RTK高精度定位技术
GPS接收机基准站向无人机发送观测量信息和基准站的位置信息。
无人机在接收卫星信号的同时，接收基准站发送的数据，将无人机位置实时解算出来。
RTK技术具有高的定位精度，可有效避免传统技术中存在的误差较大弊端，达到cm级别的精度
无人机全自动巡航控制专用app
研发专用软件，嵌入定制输电线路地图，用户通过软件选择本次巡检路径。
无人机收到指令后。基于DJI Mobile SDK和DJI Onboard SDK开发的无人机飞控，在RTK模块辅助下，指引下按照指定路径巡检线路，在指定位置拍照检测。

## Slide 8: 人工智能缺陷识别算法
基于yolov3-tiny深度学习算法框架
yolov3框架基于c语言编写，平均每张图片识别时间22ms。比一般python编写的框架快3.8倍以上。
适应嵌入到边缘计算设备完成实时检测
卷积神经网络识别缺陷
以yolov3为框架搭建神经网络，用行业数据集训练7000轮次，得到线路缺陷识别模型。
可识别12种缺陷
平均置信度>97%
损失率0.05
边缘计算设备嵌入式开发
进行嵌入式开发，适配边缘计算设备，实现视频流缺陷识别
根据传入图片自动框出缺陷位置识别出缺陷种类
从无人机飞行过程拍摄的图片中自动寻找线路缺陷

## Slide 9: 人工智能缺陷识别算法

## Slide 10: 数据管理软件
01
Caffe深度学习框架搭建卷积神经网络
多层运算，由输入图片提取特征，判断所拍摄的电气器件内容、归类命名
02
飞行线路后台管理平台
搭建了BS架构的无人机云端飞行线路后台管控平台，实现对无人机自动飞行控制管理
03
缺陷诊断界面
综合缺陷诊断功能，打通方案内部联系，用软件界面展现巡检结果
巡视过程发现的缺陷信息按照分类原则，自动生成巡视报告和缺陷报告
多项技术保证用户直观得知何处有缺陷，有何种缺陷

## Slide 11
我们
在妙算2上
集成了
人工智能缺陷诊断、
自主巡航飞行控制功能
在无人机本地完成所有关键计算
无需网络信号，不惧网络进攻
做到高实时，低能耗
采用
ManiFold 2（妙算2）边缘计算设备
无人机的人工智能大脑
尺寸仅有9 x 6 x4 cm
可搭载在无人机平台
处理器为NVIDIA Jetson TX2芯片，同类最高性能
多扩展口适配多种外设传感器，满足巡检需求
边缘计算设备

## Slide 12: 核心成员
裴少通，云深科技执行董事，1990年，电气工程博士
研究兴趣：人工智能深度学习在电力设备检测中的研究与应用、输电线路无人机智能巡检研究与应用、红外紫外可见光多光谱检测技术研究、边缘智能技术研究。
研究成果：承担及参与纵向横向科研项目10项；获得河北省科技进步一等奖1项，国网河北省电力有限公司科技成果一等奖1项，累积获得过省部级以上科技竞赛奖励26项；累积申请技术成果相关专利20余项；发表专业学术论文14篇，其中SCI收录论文3篇。
2018年11月公司成立初期登录了央视二套“创业英雄汇”

## Slide 13: 成果鉴定
陈维江院士 主 持 的 专 家 鉴 定 委 员 会 认 定 本 项 目中 无 人 机 自 主 巡 检 及 人 工 智 能 评 估 诊 断 技 术 达到 国 际 领 先 水 平

## Slide 14: 技术成果
相关技术专利5项
相关论文4篇
关键技术获得：
2019年河北省科技进步一等奖
2019年国网科技进步三等奖
2019年国网河北省电力有限公司科技成果一等奖

## Slide 15: 合同业绩
具备人工智能检测设备研发的IOS认证资质
营业执照
完税证明
今年5月复工以后投标已签订合同共计105.3万意向订单合同260万

## Slide 16: 商业模式
云深科技
无人机提供商
电网公司
外包机械加工商
传感器提供商
自主设计方案
定制软件
资金
产品
需求
巡检领域友商
赢利点

## Slide 17
为有需要的电网公司提供包月的巡检服务，公司人员到现场用本方案巡检，交付客户巡检报告
根据实际，客户根据各个地区的输电线路每次巡检长度大于30KM、每月进行一到两次巡检
通过直接或者分销商代理渠道销售整套解决方案，打包到无人机系统20-90万元
整体成本随方案内无人机架数增加而增加，故将方案内软件硬件售价折算到每套无人机系统出售
卖巡检服务
卖解决方案
卖接口使用
01
03
02
开放系统API接口，允许电网公司或巡检领域友商接入我公司软件服务内容，根据诊断数据量进行收费
按服务的核心程度与使用时间收费，可提供包年包月或按次计费
基于解决方案，提供多种产品形式，面向不同客户需求
产品与定价策略

## Slide 18: 市场分析
以河北输电线路长度例：100,769km
若占据10%市场
每公里利润400元
每年利润共401万元
全国线路长度：1,892,477千米
若占领1.5%市场
每公里利润400元
每年利润共5.9亿元
解决方案定价
顾客定价法
根据电力公司客户实际情况：
顾客每次至少起购30公里长度线路；
每架可服务10千米线路
每架可服务5年
故以无人机系统不同系统功能解决方案收费
每套根据功能配置售价20-90万元
生产成本分析
软件部分：成本固定，边际效应显著
无人机等硬件部分：成本随服务里程增加
河北、全国输电线路回路长度*（2007-2018）
收入：平均每架每公里900元
利润：平均每公里400元
成本分析与定价
市场规模与空间
*数据来源：中国电力企业联合会

## Slide 19: 分段市场渗透
第一阶段——与市场上电力科技企业合作开发销售产品，提高市场影响力与市场熟悉度
南瑞集团
深圳康拓普
国网智能
第二阶段——面向地市电网公司，以卖服务为主，提供现场无人机智能巡检服务
石家庄供电公司
保定供电公司
邢台供电公司
第三阶段——深入省级电网公司，洽谈落地整体的解决方案
河北省电力公司
甘肃省电力公司

## Slide 20: 现场落地
甘肃电科院
塔本体防震锤生锈缺陷
塔销钉锈蚀缺陷
福建检修公司
鸟巢异物
防震锤锈蚀
河北南网检修公司
连接金具锈蚀
连接金具歪斜

## Slide 21
年度项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年
年收入 | 80 | 120 | 210 | 350 | 560
销售成本 | 30 | 40 | 60 | 66 | 67
运营成本 | 3.4 | 4 | 5.3 | 7 | 11
净收入 | 47.6 | 87.3 | 122.4 | 306.1 | 369.2
实际投资 | 60 | 70 | 100 | 120 | 130
资本支出 | 40 | 50 | 65 | 80 | 97
年终现金余额 | 20 | 50 | 70 | 90 | 93
折旧 | 5 | 5 | 8 | 6 | 11
收入公式：
总收入=
打包出售解决方案收入
+ 提供包月巡检服务收入
+ 开放API接口收费收入
均按80%转化率计算
第五年年收入达到 万元
560
财务预测

## Slide 22
融资：
公司出让 股权
融资金额
退出计划：
后期由管理层回购/下一轮融资/上市
5%
151万
项目 | 明细 | 金额（万元）
产品研发 | 设备购置 | 30
 | 科研资金 | 35
人员劳务 | 差旅费 | 2
 | 劳务费 | 8
流动资金 | 流动资金 | 16
市场拓展 | 经销渠道 | 39
 | 客户服务 | 21
融资计划

## Slide 23
无人机智能巡视检测解决方案
打造最高效智能的输电线路巡检解决方案